Ujupunktarvud

Fikseeritud ja ujupunktkuju olemus

A= +/- 999910

A= +/- 99 * 10+/-99

| +/- | 9 | 9 | +/- | 9 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | x1 | x2 | +/- | x3 | x4 |

Poollogaritmiline (ujupunkt) kuju:

A = m * kp   (mantiss, alus, astendaja)

k=2

A = m * 2p

n1             							    0

| +/- | astendaja |
| --- | --- |

n2             							    0

| +/- | mantiss |
| --- | --- |

Teisendused:

n1=5

n2=10

A=-11,510      B=0,310

Normaliseerimine (standardiseerimine)

N: 0,0000003241* 100     või   0,3241*10-6

- mantissi esimene väärtusjärk pole 0

- (1/k) ( |m| ( 1

- 0,5 ( |m| ( 1

Ujupunktaritmeetika

(m1 * 2p1 ) +/- (m2 * 2p2 ) =

Astendajad võrdsed: mantissid liita (lahutada)

Astendajad erinevad:

- leida astendajate vahe y

- nihutada väiksema astendajaga arvu mantissi y bitti paremale

- liita (lahutada) mantissid

- suurem astendaja tulemusele

= 2p1(m1 +/- m2 * 2p2-p1) ;   p2-p1<0

Näide: -11,510  + 0,310

Korrutamine

(m1*2p1) * (m2*2p2 ) = m1 * m2  *  2p1+p2

Jagamine

(m1*2p1) : (m2*2p2 ) = (m1 : m2 ) *  2p1-p2

Kui  k ( 2:

- normaliseeritus

- tehete omapära

Näide:

k=8

A = m * 8p

- normaliseerituse tingimus (1/8) ( |m| ( 1

- nihked 3-biti kaupa

Näide:

-11,510  +  0,310

Norm.arvude puhul – varjatud bitt (hidden bit), kuna vanem väärtusjärk on alati teada.

Karakteristik (biased exponent)