Häirekindlad koodid

2n (2n+d

2n - lubatud kombinatsioonid

2n+d - 2n  -  keelatud kombinatsioonid

d - liiasus

d		d

n		n+d

Vigade avastamine

Vigade parandamine

Koodikaugus (Hamming)

( (A,B) ( ( (A ( B)

(min = min ( (A,B)

Vigade avastamine:

dmin ≥ t+1

t - vea kordsus

Vigade parandamine

dmin ≥ 2t + 1

N: Paarsuskontroll

7

a8 = ( ai	või	 		(paarsus)

i=0

7

a8 = ((( ai )			(paaritus)

i=0

Ei avasta 	0-vektorit	(paarsus)

1-vektorit	(paaritus)

7	      				3

p1 = ( ai 			p2 = ((( ai )

i=0	   				      i=0

N: Hammingu koodid

2n ( 2n+p		("check" bitid)

24 ( 24+3

"Check" bitid ( 2k  , k = 0, 1, 2,. . . . .

|  | Nr | Bit | C2 | C1 | C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | D0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 5 | D1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 6 | D2 | 1 | 1 | 0 |
|  | 7 | D3 | 1 | 1 | 1 |

C0 = D0 ( D1 ( D3

C1 = D0 ( D2 ( D3

C2 = D1 ( D2 ( D3

D = 1 0 1 1 (	C0 = 1

C1 = 0

C2 = 0

1 0 1 0 1 0 1

Syndrom :	r0 = C0 ( D0 ( D1 ( D3

r1 = C1 ( D0 ( D2 ( D3

r2 = C2 ( D1 ( D2 ( D3

|  | Syndrom | Result |
| --- | --- | --- |
|  | 0 0 0 | Correct |
|  | 1 0 0 |  |
|  | 0 1 0 | Error in C |
|  | 0 0 1 |  |
|  | 0 1 1 | error D0 |
|  | 1 0 1 | error D1 |
|  | 1 1 0 | error D2 |
|  | 1 1 1 | error D3 |

|  | n | p | p/n |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 75% |
|  | 8 | 4 | 50% |
|  | 16 | 5 | (30% |
|  | 32 | 6 | (20% |
|  | 64 | 7 | (10% |

64 bitti C ( 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

Puudus : ei erista  1x  ja  2x  vigu

Lisame paarsusbiti PB

|  | PB | Syndrom | Result |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Corr. | Corr. | OK |
|  | Error | Corr. | Single error in PB |
|  | Error | Error | Single error in PB, parandatav |
|  | Corr. | error | Double error |

N :	Data  		8 bitti

Paarsus	1 bitt		(13)

Liiasus  	4 bitti		(1, 2, 4, 8)

| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | D7 | D6 | D5 | D4 | C3 | D3 | D2 | D1 | C2 | D0 | C1 | C0 |

C3 = D4 ( D5 ( D6 ( D7

C2 = D1 ( D2 ( D3 ( D7

C1 = D0 ( D2 ( D3 ( D5´( D6

C0 = D0 ( D1 ( D3 ( D4 ( D6

|  | i | Bitt | C3 | C2 | C1 | C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | D0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 5 | D1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 6 | D2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 7 | D3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 9 | D4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 10 | D5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 11 | D6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 12 | D7 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Infobittide arvu võib tõsta;

koodid		1 1 0 1

1 1 1 0

1 1 1 1   kasutamata.

Moodulkontroll

A ( an-1 an-2 . . . . . . a2 a1 a0

A jagatakse n-bitisteks gruppideks

A ( (k  (k-1 . . . . . . (1 (0

(i  ( 0 . . . . (2m - 1)

A (mod (2m - 1)) = ( (i (mod 2m - 1)

i

N : 		47 (mod 7) = 5

4710 = 578

(5+7) mod 7 = 5

Kontrollgrupp:

A (mod (2m - 1)) + KA = 2m - 1

(A + KA)( mod (2m - 1)) = 0

578 ( 1 0 1 1 1 1 0 1 0

572 = (5 + 7 + 2) mod 7 = 0

5728 = 37810 ( 378 (mod 7) = 0

Moodul 3 kontroll:

(A + KA) mod 3 = 0

N : 		A = 1 1   0 1   1 0   1 0   1 1

KA = 0 1

Summeerimine:

C = A + B

A + KA + B + KB ( C + KC

N :

A: 00 11 01 10 10 11		01	KA

B: 00 00 10 11 01 01		10	KB

C: 01 00 00 10 00 00 		11	KC

NB! K = 3  ≡  K = 0

# Text boxes

a7         a4 p1   a3                     a0  p2

D3 	D2 	D1 	C2 	D0 	C1 	C0

7 	 6  	 5	 4	 3	 2	 1

D

C

(

(

(

7

5

6

7

7

4

2

6

3

1

5

3

(

(

(

(

3

6

5

7

4

6

5

7

3

0

1

2

C

7

6

5

3

D (0:7)

DC

r2

r1

r0

correct

0

KA