Korrutusalgoritmid

Arvud on otsekoodis (positiivsed)

Vaatleme murdarve (0 < A, B < 1)

Lihtsaimad korrutamisalgoritmid

- Alates madalamatest järkudest.

Rg1 ja Rg2 : tegurid

Rg3 = 0 ; resultaadi jaoks

0,1 0 1 0 1	Rg1

0,1 1 0 1 0	Rg2

0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1

+0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Algoritmi modelleerimine:

Rg1: 0,10101

Rg2: 0,11010

L := 5	 (y1)

Rg2 := 0,01101 	(y4)

L := 4 	(y3)

Rg3 := 0,101010 	(y2)

L := 3 	(y3)

Rg2 := 0,00110 	(y4)

Rg3 := 0,010101 	(y5)

L := 2 	(y3)

Rg2 := 0,00011	(y4)

Rg3 := 0,001010	(y5)

Rg3 := 0,110100	(y2)

L := 1 	(y3)

Rg2 := 0,00001	(y4)

Rg3 := 0,011010	(y5)

Rg3 := 1,000100	(y2)

L := 0

Rg2 := 0,00000	(y4)

Rg3 := 0,100010	(y5)

Rg3 := 0,100010	(y6)

NB! Muutused täisarvude korral

Korrutamine alates kõrgematest järkudest

Koostame paralleelselt op.skeemi

Rg1:   0,10101(0)

Rg2:   0,11010

L:=5

Rg2:= 1,10100  (y2)

Rg1:= 0,010101  (y3)

L:=4

Rg3:= 0,010101  (y5)

Rg2:= 1,01000 (y2)

Rg1:= 0,001010  (y3)

L:=3

Rg3:= 0,011111 (y5)

Rg2:= 0,10000 (y2)

Rg1:= 0,000101 (y3)

L:=2

Rg2:= 1,00000 (y2)

Rg1:= 0,000010 (y3)

L:=1

Rg3:= 0,100001 (y5)

Rg2:= 0,00000  (y2)

Rg1:= 0,000001  (y3)

L:= 0

Rg3:= 0,10001(0)  (y6)

Korrutamise kiirendamine

- Tegurite teisendus  0111110  (  1000010

- Ülekannete vahesalvestus

Rg1:   0,10101(0)

Rg2:   0,11010

L:=5

Rg2:= 1,10100  (y2)

Rg1:= 0,010101  (y3)

L:=4

Rg3:= 0,010101  (y5)  Rgq:=0,000000

Rg2:= 1,01000 (y2)

Rg1:= 0,001010  (y3)

L:=3

Rg3:= 0,011111 (y5)  Rgq:=0,000000

Rg2:= 0,10000 (y2)

Rg1:= 0,000101 (y3)

L:=2

Rg2:= 1,00000 (y2)

Rg1:= 0,000010 (y3)

L:=1

Rg3:= 0,011101 (y5)  Rgq:=0,000010

Rg2:= 0,00000  (y2)

Rg1:= 0,000001  (y3)

L:= 0

Rg3:= 0,10001(0)  (y6: Rg3+Rgq+1)

Korrutamine 2 kohaga

00 - blok.

01 - 1*Rg1

10 - 2*Rg1	(L1(Rg1))

11 -   - Rg1;	+1 järgmisesse järku

112 = 100 - 1 = 101

N:	0,01101101

(

0,10010101

y1: Rg3 := Rg3 + Rg1

y2:	Rg3 := Rg3 + L1(Rg1)

y3: Rg3 := Rg3 + Rg1

# Korrutamine 3 kohaga

| x1x2x3 | V1 | V2 | V3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | - | - | - |
| 001 | + Rg1 | + Rg1 | + Rg1 |
| 010 | + 2 (Rg1) | + 2 (Rg1) | + 2 (Rg1) |
| 011 | + Rg3 | + Rg3 | +Rg1+2(Rg1) |
| 100 | + 4 (Rg1) | + 4 (Rg1) | + 4 (Rg1) |
| 101 | + Rg5 | -Rg3; +1 | +4 (Rg1)+Rg1 |
| 110 | + 2 (Rg3) | + 2 (Rg3) | +2 (Rg1)+4(Rg1) |
| 111 | + Rg7 | -Rg1; +1 | -Rg1; +1 |
| Lisa: | Rg3; Rg5 Rg7 | Rg3 | keerukas ( |

Maatrikskorrutamine

| N: | a1 | a0 |  | c0 = a0b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 | b0 |  | c1 = a0b1+ a1b0 |
|  | a1b0 | a0b0 |  | c2 = q2 + a1b1 |
| a1b1 | a0b1 |  |  | c3 = q3 |
| c3 | c2 | c1 | a0b0 |  |  |
|  |  |  | (( |  |  |
|  |  |  | c0 |  |  |

N2:

|  |  |  | a3 | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b3 | b2 | b1 | b0 |
|  |  |  |  | . |  |  |
|  |  |  |  | . |  |  |
|  |  |  |  | . |  |  |
| c8 | c7 | c6 | .. | .. | c1 | c0 |

Negatiivsete arvude vahetu korrutamine

N:		 1910 ( 0 1 0 0 1 1

-1910 ( 1 0 1 1 0 1	(

( -25 + 23 + 22 + 20

- nihetel arvestatakse märki

- korrektsioon märgibitiga:

N:		A > 0		B < 0

Bt = 2 - (B(

A*B ( 2 - (B(( A

A((2 - (B() = 2A - (B(( A

Bt = 1, b-1b-2 … b-m =1+B' = 2 -(B(

B' = 1 - (B(

A*B' = A - (B(( A

A - (B(( A + (2 - (A() = 2 - (B(( A

N:		A = 011001	(+25)

B = 101101	(-19)

t1 :	( + A			000000011001

t2 :	-

t3 : ( + 4A		000001111101

t4 :	( + 8A		000101000101

t5 : -

t6 : ( - 32A		111000100101

-19A

- 211 + 210 + 29 + 25 + 22 + 20 = - 475

## Booth'i algoritm

Bt = (-32)(B5+16(B4+8(B3+4(B2+2(B1+1(B0 =

= (-32)(B5+(32-16)(B4+(16-8)(B3+(8-4)(B2+

(4-2)(B1+(2-1)(B0 =

= (-32)(B5-B4)-16(B4-B3)-8(B3-B2)-4(B2-B1)-

-2(B1-B0)-1(B0) =

= 32(B4-B5)+16(B3-B4)+8(B2-B3)+4(B1-B2)+

+2(B0-B1)+1(0-B0) =

(Bi - Bj) ( +1, 0, -1

A = 011001	(2510)

B = 101101	(-1910)

B0 = 1		0 - B0 	 = -1 	(	-1*A

B1 = 0		B0 - B1 = 	1 	(	2 *A

B2 = 1		B1 - B2 = -1 	(	-4*A

B3 = 1		B2 - B3 =  0 	(	(

B4 = 0		B3 - B4 =  1 	(	16*A

B5 = 1		B4 - B5 = -1 	(	-32*A

-19*A

1.	(:	111111100111	P0 = -A

2.	(:	000000011001	P1 = P0+2A

3.	(:	111110110101	P2 = P1 - 4A

4.	(:	(					P3 = P2

5. 	(:	000101000101	P4 = P3 +16A

6.	(:	111000100101	P5 = P4 - 32A

-19*A = -47510

# Text boxes

"0"

"0"

c0

c1

c2

c3

a0

b0

b1

a1

(

(

&

&

&

&

x3

y3

y2

y1

x2

x1

Rg2

T

KS

y3

y2

y1

Rg3

(

Rg1

(

Rg1

Rg2

Rg q

Rg 3

Algus

L := 5

Rg3(6:1) := Rg3(6:1)+Rg1

Rg2(0)

Rg2 := R1(0.Rg2(5:1))

Rg3 := R1(0.Rg3(6:1))

L := L-1

Rg3(6:1) := Rg3(6:1)+Rg3(0)

L = 0

LÕPP

y1

y2

y3

y2

y5

y6

x1

x2

0

0

1

1

Rg3

60

1

0

(

Rg1

5

0

y5

y6

y2

y6

y2

y6

y2

1

Rg2

5

0

1

y4

x1

L

y3

x2

y1

2

0

"101""

Algus

L := 5

Rg2 := L1 (Rg2 (5:1).0)

Rg1 := R1 (0.Rg1(5:0))

L := L - 1

Rg2(5)

Rg3 := Rg3 + Rg1

L = 0

Ümard. (y6)

Lõpp

y1

y2

y3

y4

1

0

1

0

y5

x2

x1