Kaheksandsüsteem

p=8   &   ai({0,1,2,3,4,5,6,7}

N =

an-1an-2 ….. a1a0 , a-1a-2 ….. a-m+1a-m

Teisendused:

10-süsteem ( 8-süsteem

8-süsteem ( 10-süsteem

Tehted

Liitmine:

si=xi+yi>7 ( ülekanne järku i+1; si= xi+yi -8

Lahutamine:

di=xi-yi<0 ( laen järgust i+1; di= xi-yi +8

Näide:

34,610 +/-  29,710

Korrutamine: analoog 10-süsteemi korrutamisele.

Korrutustabel:

| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 14 | 17 | 22 | 25 |
| 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 |
| 5 | 0 | 5 | 12 | 17 | 24 | 31 | 36 | 43 |
| 6 | 0 | 6 | 14 | 22 | 30 | 36 | 44 | 52 |
| 7 | 0 | 7 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 |

Näide:

34,610 *  29,710 = 42,58 *  35,68

|  |  |  |  |  | 4 | 2, | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3 | 5, | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |
|  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |
| 6* | 42,5 |  |  | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 5* | 42,5 |  | 2 | 5 | 5 | 1 |  |
| 3* | 42,5 | 1 | 4 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | 0 | 6, | 0 | 6 |

Jagamine: põhimõte lihtne, läbitegemine tülikas

Seos 8-süsteemi ja 2-süsteemi vahel.

8 = 23

| 8-süst. | 2-süst. |
| --- | --- |
| 0 | 000 |
| 1 | 001 |
| 2 | 010 |
| 3 | 011 |
| 4 | 100 |
| 5 | 101 |
| 6 | 110 |
| 7 | 111 |

317,658 = 011 001 111, 110 1012

Teisendused: 10 ( 8 ( 2

2 ( 8 ( 10

Analoogilised 4-süsteem ja 16-süsteem

{0,1,2,3} ( {00,01,10,11}

{0,1,2,…,9,A,B,C,D,E,F} ( {0000, 0001, 0010, …., 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111}

Kahendsüsteemi erikujud:

- p=2      &        ai={1,-1}

N =

- positiivsete ja negatiivsete arvude ühtne esitus

- 2 korda suurem diapasoon

- paarisarvude probleem

Teisendus: jagamisel vältida paarisarve.

Paarisarv on võimalik tekitada murdosaga.

Aritmeetika raskendatud: 1+(-1)= ???

- p=2      &        ai={1,0,-1}

N =

ki=3 ( pole loomulike kaaludega

Numbrikombinatsioonide arv: 3n

Diapasoon: -(2n -1) ( x ( (2n -1)

Mitmene kodeerimine  ( 110 =012 =

Teisendus: paaritu vahetulemuse korral on lubatud järgu väärtus 1 või -1.

Negatiivne arv: positiivse pöördväärtus

Aritmeetikatehted: lihtsad

Näiteks:

| + | -1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -10 | -1 | 0 |
| 0 | -1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 10 |

Näide:

+3510 + (-1310 ) = ??? (+22)

|  | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
|  |  |  | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
|  | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 |

Näide 2

+1210 * (-1110)

|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -1 | 0 | -1 | -1 |
|  |  |  |  |  |  | -1 | -1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | -1 | -1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | -1 | -1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|  |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

- p=-2      &        ai={0,1}

N =

| a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 16 | -8 | 4 | -2 | 1 |

| n | Amin | Amax |
| --- | --- | --- |
| 1 | -2 | +1 |
| 2 | -2 | +5 |
| 3 | -10 | +5 |
| 4 | -10 | +21 |
| 5 | -42 | +21 |
| 6 | -42 | +85 |
| 7 | -170 | +85 |

jne.

Teisendus:

| 710 | 1+ | (7-1)/2 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1- | (3-(-1))/2 |
| 2 | 0+ | (2-0)/2 |
| 1 | 1- | (1-(-1))/2 |
| 1 | 1+ | (1-1)/2 |

710 = 11011-2

Liitmine:

| + | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 110 |

1+1=110-2

1+1+1=111-2

1+1+1+1=100-2

1+1+1+1+1=101-2

Näide:

710 + 1910  = ???

1910 = 10111-2

| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| +7 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| +19 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | -32 | 16 | -8 | 4 | -2 | 1 |

Summaator:

| ai bi\ci-2,ici-1,i | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 000 | 001 | 110 | 001 |
| 01 | 001 | 110 | 111 | 110 |
| 11 | 110 | 111 | 100 | 111 |
| 10 | 001 | 110 | 111 | 110 |

ai                                                          ci,i+2

bi	ci,i+1

si

ci-2,i  ci-1,i

NB!!!  1 + 11 = 0

Negatiivsete arvude leidmine

-A = A - 2*A = A + (-2*A)

Nihe vasakule: korrutamine (-2)-ga

Näide:

1410 - 2310 = 1410 + (-2310)

1410 = 10010-2

2310 = 1101011-2

-2310=

|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | -32 | 16 | -8 | 4 | -2 | 1 |

= 111001-2

| -23 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -9 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |

- p = 3

ai={0,1,2}  ( ai={-1,0,1}

N =

3n kombinatsiooni jagunevad positiivsete ja negatiivsete vahel pooleks.

0                                      3n

neg.           pos.

Teisendused

- tavaline 3-süsteem + teisendus 2(

- täisarvud: mitte lubada jääki 2

- murdarvud:

-0,5              0             +0,5

0,1111…113 ( 0,5

0,310 = ???

| 0,3 | 0 | a0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,9 | 1 | a-1 | 0,9-1 |
| -0,3 | 0 | a-2 |  |
| -0,9 | -1 | a-3 | -0,9-(-1) |
| 0,3 | 0 | a-4 |  |

jne.

0,310 =

0,7 = 1 - 0,3

Negatiivse arvu leidmine

1 ( -1   & -1 ( 1

Liitmine:

| + | -1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 |  | -1 | 0 |
| 0 | -1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |  |

Korrutamine:

| * | -1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 1 | 0 | -1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -1 | 0 | 1 |

# Text boxes

(