Negatiivsete kahendarvude esitus

- märk-ja-(abs.)väärtus (sign-and-magnitude)

- täiendkood (two's compement)

- pöördkood (one's complement)

Märk-ja-väärtus kood

| +/- | a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Diapasoon: -(2n-1 -1)  kuni  +(2n-1 -1)

Aritmeetika: liitmine/lahutamine

- samamärgilistel väärtused liituvad;

- erimärgilistel on vaja väärtusi võrrelda:

- - võrdsed väärtused ( res=0;

- - erinevad väärtused ( lahutada suuremast väiksem.

Korrutamine/jagamine - märk aritmeetika reeglitega; väärtus tavalise kahendtehtega.

Näited:

A=19 ;  B=13    A +/-/*/: B

Täiendkood (täiend aluse suhtes)

Moodularvutus:

a= A (mod m)

(A-a)/m = täisarv

Erijuht:  A < 0      | A | < m       a > 0

(A-a)/m = -1

A-a=-m

a=m+A

a=m - |A |

Täiendkood 10-süsteemis

Mod=10 000

-	0153	(   	9847

+	0176	(   	0176

____________________

(1)0023

+	0153	(   	0153

-	0176	(   	9824

____________________

9977

-	0023

-	0153	(   	9847

-	0176	(   	9824

____________________

(1)9671

0329

Moodul:   2k

- murdarvud  (-1) (  x  (  (1-2-m)

| +/- | a-1 | a-2 | a-3 | …… | a-m+1 | a-m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

moodul = 2

xt = 2 - | x |    - täiendkood murdarvude jaoks

-1                0               +1              +2

neg.             pos.          neg.tk.

Positiivsed arvud:

0,000….00    - min

0,111….11    - max

1,111….11    - min

1,000….00    - max

Täiendkoodi leidmine:

- täiendkoodi valem

- pöördkood + 1 nooremasse järku

- nooremad järgud samaks kuni esimese üheni (k.a.), vanemad järgud pöördkoodi

(xt )t = 2 - | xt | = 2 - | 2 - | x | | = | x |

Summeerimine & ületäitumise probleemid

- ülekanded märgijärku ja sealt välja

- samamärgilised arvud

0,0101  	(5/16)

+	0,1001   	(9/16)

________________

0,1110   	(14/16)

1,1010   	(-6/16)

+ 	1,1001	(-7/16)

__________________

(1)	1,0011	(-13/16)

1,0110   	(-10/16)

+ 	1,0010	(-14/16)

__________________

(1)	0,1000	(-24/16)

- erimärgilised arvud

0,0101   	(5/16)

+ 	1,0010	(-14/16)

__________________

1,0111	(-9/16)

1,1011   	(-5/16)

+ 	0,1110	(14/16)

__________________

(1)	0,1001	(9/16)

Seega: mõlemad ülekanded =1 või =0 - OK

ülekanded erinevad  - ületäitumine

Täisarvude puhul:

| +/- | a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

mod = 28

Diapasioon : (-27 )  (  (27 -1), kokku 28 vektorit

+	19	00010011

-	19	11101101

+	36	00100100

________________

- 00010001

-128		    0                  +127	        +255

Näide:  -39 + (-51)

Laiendatud (modifitseeritud) täiendkood

Murdarvud:

mod=4

-2       -1       0         +1      +2       +3        +4

00, …. - norm. pos. arvud

01, …. - ÜT pos. arvud

11, …. - norm. neg. arvud

10, …. - ÜT neg arvud

11,0110   	(-10/16)

+ 	11,0010		(-14/16)

__________________

(1)	10,1000		(-24/16)

11,1011   	(-5/16)

+ 	00,1110		(14/16)

__________________

(1)	00,1001		(9/16)

Täisarvud:

| +/- | +/- | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

0…63 - pos.arvud

64 … 127 -  ÜT pos.arvud

128 … 191 - ÜT neg.arvud

192 … 255 - neg.arvud

Näited:

-21 + 57

-21 - 57

+21 - 57

Pöördkood (one's complememt)

Murdarvud:

xp = 2 - 2-m -|x|

xp = xt - 2-m

xp∑ = 2 - 2-m -|x1| + 2 - 2-m -|x2|= 2+2-|x1+x2|-2*2-m

Ringülekande kasutamine korrektsiooniks.

(-38/64) + (-24/64) = - 0,100110 + (-0,011000)

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| (1)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | +1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

(-38/64) + (24/64) = - 0,100110 + (0,011000)

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

(38/64) + (-24/64) =  0,100110 + (-0,011000)

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| (1)0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | +1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

xp∑ = x1 + 2 - 2-m -|x2|= 2 + x1 - |x2| - 2-m

Täisarvud

xp = 2n - 1 -|x|

xp∑= 2n - 1 -|x1|+ 2n - 1 -|x2|=2*2n-|x1+x2|-2

Korrata näited täiendkoodi teemast

Näide

n=6

-22 + 28

| 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (1)0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | + | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |

Laiendatud (modifitseeritud) pöördkood

xp = 4 - 2-m -|x|

xp = xt - 2-m

Täiend- ja pöördkoodis esitatud arvude nihutamine

Vasakule nihutamine:  *2  (* 2k)

Paremale nihutamine:  :2  (: 2k)

xt = 2 - | x |      ((1)

2*xt = (2)+2 - | 2*x |

xt = 2 - | x |       ((1)

0,5*xt = 1 - | x/2 |      parandus märgibitti

xp = 4 - 2-m -|x|        (( 1)

2*xp = (4)+4 - 2*2-m -|2*x|   ringülekanne

xp = 4 - 2-m -|x|         ((1)

0,5*xp = 4/2 - 2-m-1 -|0,5*x| =

= 4/2 - 2-m + 2-m-1 -|0,5*x|    parandus märgibitti

Näide:

A=+36      B=- 6      (1/4)*A + 8*B    (9-48)

| A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1/4*A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8*B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ¦-39¦ | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |