Kahend-kümnendkoodid

(Binary-Coded-Decimal - BCD-koodid)

{0,1, …., 9} ( {0000, 0001, …. ,1111}

- (  16

16*15*14*13*12*11*10*9*8*7 =

= (16!)/(6!) = 2,9 * 1010

| Nr. | 8421 | XS3 | XS6 | 2421 | 84-2-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0011 | 0110 | 0000 | 0000 |
| 1 | 0001 | 0100 | 0111 | 0001 | 0111 |
| 2 | 0010 | 0101 | 1000 | 0010 | 0110 |
| 3 | 0011 | 0110 | 1001 | 0011 | 0101 |
| 4 | 0100 | 0111 | 1010 | 0100 | 0100 |
| 5 | 0101 | 1000 | 1011 | 1011 | 1011 |
| 6 | 0110 | 1001 | 1100 | 1100 | 1010 |
| 7 | 0111 | 1010 | 1101 | 1101 | 1001 |
| 8 | 1000 | 1011 | 1110 | 1110 | 1000 |
| 9 | 1001 | 1100 | 1111 | 1111 | 1111 |

Täienduvus 9-ni

Kasvav järjekord

Teisendus 8421-BCD-koodist 2-süsteemi:

- nihked paremale

- "1" liikumisel tetraadide vahel ( lahutada 3, kuna kaal väheneb 10 ( 8-le, mitte nagu peab 10 ( 5-le

| 392 | 0011 | 1001 | 0010 | Tulemus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0001 | 1100 | 1001 | 0 |
| 196 | 0001 | 1001 | 0110 | 0 |
|  | 0000 | 1100 | 1011 | 00 |
| 98 | 0000 | 1001 | 1000 | 00 |
|  | 0000 | 0100 | 1100 | 000 |
| 49 | 0000 | 0100 | 1001 | 000 |
| 24 | 0000 | 0010 | 0100 | 1000 |
| 12 | 0000 | 0001 | 0010 | 01000 |
|  | 0000 | 0000 | 1001 | 001000 |
| 6 | 0000 | 0000 | 0110 | 001000 |
| 3 | 0000 | 0000 | 0011 | 0001000 |
| 1 | 0000 | 0000 | 0001 | 10001000 |
| 0 | 0000 | 0000 | 0000 | 110001000 |

Teisendus 2-süsteemist 8421-BCD-koodi

- nihked vasakule

- kui tulemus tetraadis on >= "9" või esineb ülekanne, tuleb tetraadile liita "6"

| 392 |  |  |  | 110001000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 10001000 |
|  |  |  | 11 | 0001000 |
|  |  |  | 110 | 001000 |
| +6 |  |  | 1100 | 01000 |
|  |  | 0001 | 0010 | 01000 |
|  |  | 0010 | 0100 | 1000 |
|  |  | 0100 | 1001 | 000 |
| +6 |  | 1001 | 0010 | 00 |
|  |  | 1001 | 1000 | 00 |
| +6 | 0001 | 0011 | 0000 | 0 |
|  | 0001 | 1001 | 0110 | 0 |
| +6 | 0011 | 0010 | 1100 | - |
|  | 0011 | 1000 | (1)0010 | - |
|  | 0011 | 1001 | 0010 |  |
|  | 3 | 9 | 2 |  |

Liitmine koodid 8421-BCD

- ai + bi + ci < 10 ( tetraad õige, ci+1 = 0

- ai + bi + ci ( 10 ( tetraadile +6, ci+1 = 1

Näide: 392 + 177

| 392 | 0011 | 1001 | 0010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 177 | 0001 | 0111 | 0111 |
|  | 0100 | (1)0000 | 1001 |
|  | +1 | +0110 | - |
| 569 | 0101 | 0110 | 1001 |

Summatoris vaja realiseerida +6, kui tetraad on > kui 9 või tekib ülekanne.

Avaldada parandusliikme funktsioon.

Liitmine koodis XS3

- (ai +3) + (bi +3) + ci < 10 ( tetraadile -3, ci+1 = 0

- (ai +3) + (bi +3) + ci ( 10 ( tetraadile +3, ci+1 = 1

Ülekanne genereerub automaatselt

Näide: 392 + 177

| 392 | 0110 | 1100 | 0101 |
| --- | --- | --- | --- |
| 177 | 0100 | 1010 | 1010 |
|  | 0100 | (1)0110 | 1111 |
|  | 1+0011 | +0011 | -0011 |
| 569 | 0101 | 1001 | 1100 |

Korrutamine on analoogne tavalisele, kuid arvestada tuleb tetraadidevaheliste nihete omapära.

| 96 |  |  |  |  | 1001 | 0110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  |  |  |  | 0010 | 0111 |
| 1*96 |  |  |  | +(2) | 1001 | 0110 |
| 2*96 | +6 |  |  | 0001 | 0010 | 1100 |
| 192 |  |  |  | 0001 | 1001 | 0010 |
| 4*96 | +6 |  |  | 0011 | 0010 | 0100 |
| 384 |  |  |  | 0011 | 1000 | 0100 |
| 20*96 |  |  | 0001 | 0010 | 1100 |  |
| 1920 |  |  | 0001 | 1001 | 0010 |  |
|  |  |  | 0010 | 1111 | 1101 | 1100 |
|  |  |  |  | 0110 | 1100 | 0110 |
| 2592 |  |  | 0010 | 0101 | 1001 | 0010 |

Negatiivsed arvud BCD-koodides

Kood XS3

- tetraadid - pöördkoodi (täienduvus 15-ni)

- märgitetraad

| +2309 | 0000 | 0010 | 0011 | 0000 | 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XS3 | 0000 | 0101 | 0110 | 0011 | 1100 |
| -2309 | 1111 | 1010 | 1001 | 1100 | 0011 |
|  | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 |
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 |
|  | 1111 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|  | - | 0011 | 0011 | 0011 | 0011 |

Kood 8421-BCD

- igale tetraadile +6

- tetraadid - pöördkoodi (täienduvus 9-ni)

- märgitetraad

| +2309 | 0000 | 0010 | 0011 | 0000 | 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +6 | 0000 | 1000 | 1001 | 0110 | 1111 |
| -2309 | 1111 | 0111 | 0110 | 1001 | 0000 |

| +2305 | 0000 | 0010 | 0011 | 0000 | 0101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XS3 | 0000 | 0101 | 0110 | 0011 | 1000 |
| -2305 | 1111 | 1010 | 1001 | 1100 | 0111 |
| +1285 | 0000 | 0100 | 0101 | 1011 | 1000 |
|  | 1111 | 1110 | 1111 | 0111 | 1111 |
|  |  | -0011 | -0011 | +0011 | -0011 |
| -1020 | 1111 | 1011 | 1100 | 1010 | 1100 |
|  | - | 0100 | 0011 | 0101 | 0011 |
| +2305 | 0000 | 0010 | 0011 | 0000 | 0101 |
| -2305 | 1111 | 0111 | 0110 | 1001 | 0100 |
| +1285 | 0000 | 0001 | 0010 | 1000 | 0101 |
|  | 1111 | 1000 | 1001 | 0001 | 1001 |
|  |  |  |  | +0110 |  |
| -1020 | 1111 | 1000 | 1001 | 0111 | 1001 |
|  | - | 0001 | 0000 | 0010 | 0000 |

Näited mõlemas koodis (8421 ja XS3)

216-191

-216+191

8421-BCD:

| -216 | 1111 | 0111 | 1000 | 0011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +191 | 0000 | 0001 | 1001 | 0001 |
|  | 1111 | 1001 | 0001 | 0100 |
|  |  |  | +0110 |  |
| -025 | 1111 | 1001 | 0111 | 0100 |

| +216 | 0000 | 0010 | 0001 | 0110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -191 | 1111 | 1000 | 0000 | 1000 |
|  | 0000 | 1010 | 0010 | 1110 |
|  |  | +0110 |  | +0110 |
| -025 | (1)0000 | 0000 | 0010 | 0101 |

NB!Ringülekanne

XS3:

| +216 | 0000 | 0101 | 0100 | 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -191 | 1111 | 1011 | 0011 | 1011 |
|  | (1)0000 | 0000 | 1000 | 0100 |
|  |  | +0011 | -0011 | +0011 |
|  | 0000 | 0011 | 0101 | 0111 |
|  |  |  |  | +1 |
| +025 |  |  |  | 1000 |

| -216 | 1111 | 1010 | 1011 | 0110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +191 | 0000 | 0100 | 1100 | 0100 |
|  | 1111 | 1111 | 0111 | 1010 |
|  |  | -0011 | +0011 | -0011 |
|  | 1111 | 1100 | 1010 | 0111 |
| -025 | - | 0011 | 0101 | 1000 |

5-bitised BCD-koodid

- XS11: täienduvus 9-ni

- (3i+2)-kood: täienduvus 9-ni

- (3:2) ja (2:3) koodid (2-out-of-5): konstantse kaaluga koodid