Summeerimise kiirendamine

- Tavasummaator leviva ülekandega (Carry-ripple adder)

Ülekande ahel sõltuvuses arvu pikkusest n

- Ülekande lõppu analüüsiv summaator (Carry-completion adder)

Sisaldab ülekande levimise lõppu analüüsivat loogikat.

1 0 1 0 1 1 0 0 1

+ 0 1 1 0 0 1 1 1 1

- Ülekannet vahelejättev summaator (Carry-skip adder or Carry-bypass adder)

ai+2 ai+1 ai 010101 aj+2 aj+1 aj

bi+2 bi+1bi 101010 bj+2 bj+1 bj

Kui järk j+2 genereerib ülekande, võib see olla edasi kantud järku i.

Ülekande edasikandumise tingimus (Carry transfer signal):

ti  = ai  V bi

Seega 3 probleemi

*  ülekande tekkimine

*  ülekande lõppemine

*  ülekande kiire edasilevimine

- Läbiva ülekande summaator (Carry Look-Ahead adder)

Gi = a i b i

P i = a i ( b i

Cout = G i ( P i ( Cin

Näide:

4-kohaline summator

C1 = Cin ( P0 ( G0

C2 = C1 ( P1 ( G1 = (Cin (P0( G0) ( P1 ( G1 = Cin (P0 (P1( G0(P1( G1

C3 = C2 ( P2 ( G2 =

= (C1( P1 ( G1) ( P2 ( G2 =

= C1( P1 ( P2 ( G1( P2 ( G2

Realisatsioon:

A		1 0 1 1 0 1 0 1

B		0 1 1 1 0 1 1 1

G		0 0 1 1 0 1 0 1

P		1 1 1 1 0 1 1 1

Cin	 (1)	1 1 1 0 1 1 1 0

S	 (1)	0 0 1 0 1 1 0 0

Korrutusalgoritmid

Arvud on otsekoodis (positiivsed)

Vaatleme murdarve (0 < A, B < 1)

Lihtsaimad korrutamisalgoritmid

- Alates madalamatest järkudest.

Rg1 ja Rg2 : tegurid

Rg3 = 0 ; resultaadi jaoks

0,1 0 1 0 1	Rg1

0,1 1 0 1 0	Rg2

0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1

+0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Algoritmi modelleerimine:

Rg1: 0,10101

Rg2: 0,11010

L := 5	 (y1)

Rg2 := 0,01101 	(y4)

L := 4 	(y3)

Rg3 := 0,101010 	(y2)

L := 3 	(y3)

Rg2 := 0,00110 	(y4)

Rg3 := 0,010101 	(y5)

L := 2 	(y3)

Rg2 := 0,00011	(y4)

Rg3 := 0,001010	(y5)

Rg3 := 0,110100	(y2)

L := 1 	(y3)

Rg2 := 0,00001	(y4)

Rg3 := 0,011010	(y5)

Rg3 := 1,000100	(y2)

L := 0

Rg2 := 0,00000	(y4)

Rg3 := 0,100010	(y5)

Rg3 := 0,100010	(y6)

NB! Muutused täisarvude korral

Korrutamine alates kõrgematest järkudest:

# Text boxes

LACA

S3

A3

B3

cin

P3

G3

LACA

S0

A0

B0

cin

P0

G0

LACA

S2

A2

B2

cin

P2

G2

1

&

1

LACA

S1

A1

B1

cin

P1

G1

&

"0"

"0"

cin

+

1 takt

2 takti

2 takti

Algus

L := 5

Rg3(6:1) := Rg3(6:1)+Rg1

Rg2(0)

Rg2 := R1(0.Rg2(5:1))

Rg3 := R1(0.Rg3(6:1))

L := L-1

Rg3(6:1) := Rg3(6:1)+Rg3(0)

L = 0

LÕPP

y1

y2

y3

y2

y5

y6

x1

x2

0

0

1

1

Rg3

60

1

0

(

Rg1

5

0

y5

y6

y2

y6

y2

y6

y2

1

Rg2

5

0

1

y4

x1

L

y3

x2

y1

2

0

"101""

Algus

L := 5

Rg2 := L1 (Rg2 (5:1).0)

Rg1 := R1 (0.Rg1(5:0))

L := L - 1

Rg2(5)

Rg3 := Rg3 + Rg1

L = 0

Ümard. (y6)

Lõpp

y1

y2

y3

y4

1

0

1

0

y5

x2

x1